## Slide 1: 通 信 原 理
武汉大学电子信息学院
郑 建 生
13986013553
wdzjs@163.com

## Slide 2: 第10章 数字信号的最佳接收
10.1 引言
10.2 数字信号接收的统计表述
10.3 关于最佳接收的准则
10.4 确知信号的最佳接收
10.5 随机信号的最佳接收
10.6 起伏信号的最佳接收
10.7 普通接收机与最佳接收机的性能比较
10.8 匹配滤波器
10.9 最佳基带传输系统
自 学！

## Slide 3
第11章 差错控制编码
11.1 概述
11.2 纠错编码的基本原理
11.3 纠错编码的性能
11.4 常用的简单编码
11.5 线性分组码
11.6 循环码
11.7 卷积码
11.8 Turbo码
11.9 低密度奇偶校验码
11.10 网格编码调制
11.11 小结

## Slide 4
第11章 差错控制编码
主要内容：
纠错编码的基本原理
常用的简单编码
线性分组码
循环码
重点内容：
常用的简单编码
线性分组码
循环码

## Slide 5
11.1 概 述
一 信道编码
在数字通信中，根据不同的目的，编码可分为信源编码和信道编码。信源编码是为了提高数字信号的有效性和模拟信号数字化。信道编码是为了提高数字通信的可靠性和降低误码率。信道编码在通信系统中的位置如图11.1所示
接收端
发送端
信 道
信
宿
噪 声
信
源
信
源
译
码
解
密
译
码
信
道
译
码
解调器
信
源
编
码
加
密
编
码
调制器
信
道
编
码
同步系统
图11.1 信道编码在数字通信系统的位置

## Slide 6
1. 问题的提出
数字信号在传输过程中，加性噪声、码间串扰等都会产生误码，如何减少误码？
2. 解决的办法
为了提高系统的抗干扰性能，可以采用：加大发射功率，降低接收设备本身的噪声、合理选择调制/解调方法等
如果这些办法还不能满足要求，怎么办？
可以考虑差错控制编码技术，它包括信道编码在内的一切纠正错误手段
信道编码的方法：增加多余比特，以发现或纠正错误
二 为什么要用信道编码

## Slide 7: 三 信道特点
从差错控制角度看，按照加性干扰造成错码的统计特性不同信道可以划分为三类：
随机信道--恒参高斯白噪声信道。错码的出现是随机的，且错码之间是统计独立的 (随机错码)
突发信道--具有脉冲干扰的信道。错码是成串集中出现的，即在短时间内出现大量错误(突发错码)
混合信道--存在随机和突发两种错码的信道。如短波信道和对流层散射信道
对于不同类型的信道，应采用不同的差错控制技术

## Slide 8
1. 检错重发
检错重发又称自动请求重传方式，记作ARQ(Automatic Repeat Request)。发端送出增加了差错控制码元的序列，收端判决传输中有无错误产生，如果有错，则通过反向信道把这一判决结果反馈给发端，发端把收端认为错误的信息再次重发
特点：能发现错码，但不能确定错码的位置。通信系统需双向信道，译码设备简单，对突发错误和信道干扰较严重时有效，但实时性差
应用：计算机数据通信、 海上通信
发端
检错码
收端
检错重发
ARQ
判决信号
四 差错控制技术

## Slide 9
前向纠错方式--FEC (Forword Error Correction)，发端发送增加了差错控制码元(纠错码)的序列，收端收到信码后能自动地纠正传输中的错误，具有检错纠错功能
特点：单向传输，实时性好，但数据量增加、译码设备较复杂
应用：海上卫星通信 Inmarsat-A
2. 前向纠错
发端
纠错码
收端
前向纠错
FEC

## Slide 10: 3. 反馈校验
接收端将收到的信码原封不动地转发回发送端与原信码比较。若发现错误则发端重发
特点：设备简单；但需双向信道，传输效率低
4. 检错删除
发端送出增加了差错控制码元的序列，收端判决传输中有无错误产生，如果发现错误，立即将其删除
特点：适用在码元中有大量冗余，删除部分接收码元不影响应用的场合
发端
检错码
收端

## Slide 11
混合纠错--HEC(Hybrid Error Correction)是FEC和ARQ方式的结合。发端发送具有自动纠错同时又具有检错能力的码。收端收到码后，检查差错，如果误码在纠错能力范围内，则自动纠错，如果超过了码的纠错能力，则经过反馈信道请求发端重发
特点：具有自动纠错和检错重发的优点，较低的误码率，需双向信道
应用：海上卫星通信，Inmarsat-C
5. 混合纠错
发端
检错和纠错码
收端
混合纠错
HEC
判决信号

## Slide 12: 五 自动要求重发(ARQ)系统
2. 停止等待方式ARQ系统
1. ARQ系统组成
接收数据
ACK
ACK
NAK
ACK
ACK
NAK
ACK
1
2
3
3
4
5
5
t
发送数据
1
2
3
3
4
5
5
6
t
有错码组
有错码组
半双工状态效率低
改进措施？
信
源
编码器和
缓冲存储
重发控制
双
向
信
道
译码器
指令产生
缓冲存储
收
信
者
正确输出错误删除

## Slide 13: 3. 拉后方式ARQ系统
4. 选择重发方式ARQ系统
2
1
4
3
6
5
7
9
8
11
10
12
接收数据
有错码组
有错码组
10
9
11
5
7
6
ACK1
NAK5
NAK9
ACK5
5
7
6
10
9
11
5
2
1
4
3
6
7
9
8
11
10
12
发送数据
重发码组
重发码组
9
接收数据
有错码组
有错码组
2
1
4
3
6
5
7
5
9
8
10
11
13
14
12
发送数据
9
9
5
8
5
2
1
4
3
6
7
10
11
13
14
12
重发码组
重发码组
NAK9
ACK1
NAK5
ACK5
ACK9
双工信道效率高
还能改进吗？
双工信道
效率最高

## Slide 14
接收端根据发送端在信息码元序列中增加的监督码元来识别有无错码，这些监督码和信码之间有确定(函数)的关系。这种方式称为差错控制编码。不同的编码方式有不同的检错、纠错能力
(1) 根据监督码与信码之间的关系分
线性码--函数关系是线性的，即满足一组线性方程，称为线性码
非线性码--两者不存在线性关系的，称为非线性码
(2) 根据上述关系涉及的范围分
分组码--码组的各码元仅与本组的信息元有关
卷积码--码组中的码元不仅与本组的信息元有关，而且还与前面若干组的信息元有关
六 纠错码的分类

## Slide 15
检错码--仅能检测误码
纠错码--可以纠正误码，当然能检错
纠删码--当发生不可纠正的错误时可以发出错误指示或者简单地删除出现的不可纠正的错码
(4) 根据信息码元编码前后是否形式不变分
系统码--信息码元编码前后形式不变
非系统码--信息码元编码前后形式改变
(5) 根据构造差错控制编码的数学方法分
代数码、几何码、算术码
(3) 根据码组的用途分

## Slide 16
纠随机错误的码
纠突发错误的码
(7) 根据每个码元的取值不同分
二进制码
多进制码
我们关心：纠随机错误的二进制线性分组码
(6) 根据纠错的类型分

## Slide 17: 11.2 纠错编码基本原理
一 引子
3位二进制数字构成的码组，共有8种不同的组合
(1) 8种码组全都传递信息--无检错能力
若将其全部利用来表示天气，则可以表示8种不同的天气：
000(晴)、 001(云)、 010(阴)、 011(雨)
100(雪)、 101(霜)、 110(雾)、 111(雹)
任一码组在传输中若发生一个或多个错码，则将变成另一信息码组，这时接收端将无法发现错误

## Slide 18
若： 000=晴 001=不可用 010=不可用 011=云
100=不可用 101=阴 110=雨 111=不可用
虽然只能传送4种不同的天气，但是接收端却有可能发现码组中的一个错码。若000(晴)中错了一位，则接收码组将变成100或010或001，这三种码组都是不准许使用的，称为禁用码组，故接收端在收到禁用码组时，就认为发现错码，这就有了检错功能
能检测1位错码，不能检测两位错码--因为发生两个错码后变成另外的许用码组
不能纠正错误--当收到的码组为禁用码组100时，无法判断是哪一位是错码。因为晴、阴、雨三者错了一位都可以变成100 ，因此不能纠正错误
可以检测1位错码
(2) 8种码组用其中4种码组来传递信息
--具有检错功能

## Slide 19
若规定许用码组只有两个： 000=晴 111=雨
禁用码组：001=不可用 010=不可用 011=不可用
100=不可用 101=不可用 110=不可用
设接收端收到100，如果确定只有一位错码那么肯定是“1”，就可以纠正之，具备了纠错功能
能纠一位错码
能检测2位错码--如果有2位错码，则存在2种可能：000错1位或111错2位，因而只能检错而不能纠错
可以检测2位以内的错码或纠正1位错码
(3) 8种码组只选用两个来传递信息
--具有纠错功能

## Slide 20
传输4种不同的信息可用2位二进制码组：00、01、10、11。代表所传信息的这些2位码，称为信息位。前面使用3位码，多出的1位称为监督位
分组码
将信息码分组，每组信息码后附加若干监督码的编码集合，称为分组码。分组码用(n，k)表示，其中：k是每组二进制信息码位数，n是码组的码元总位数，又称码组长度，简称码长。r=n-k为码组中的监督码位数。分组码是对每段k位的信息码组以一定的规则增加r位监督码，组成长为n位的码字。二进制情况下，共有2k个不同的信息码组，相应地可得到2k个不同的码字，称为许用码组。其余 2n-2k个码字未被选用，称为禁用码组
信息位k
监督位r
码长n=k+r
二 分组码

## Slide 21
(1) 码重
在分组码中非零码元的数目称为码字的汉明(Hamming)重量，简称码重，用w表示。例如，码字 10110，码重w=3
(2) 码距
两个等长码组之间相应位取值不同的数目称为这两个码组的汉明(Hamming)距离， 简称码距，用d表示。例如 11000 与 10011之间的距离d=3
(3) 最小码距
码组集当中任意两个码组之间码距的最小值称最小码距，用d０表示。最小码距是衡量码检错、纠错能力的依据
2. 分组码的基本概念

## Slide 22
最小码距d0直接关系着码的检错和纠错能力；任一(n，k)分组码，若要在码字内：
(1) 检测e个随机错误，要求最小码距d0≥e+1
(2) 纠正t个随机错误，要求最小码距d0≥2t+1
(3) 纠正t个同时检测e(≥t)个随机错误，
要求最小码距 d0≥t+e+1
e--检错位数
t--纠错位数
d0--最小码距
0
1
2
3
e
d0
B
A
0
1
2
3
4
5
B
t
A
t
d0
A
B
1
t
t
e
d0
三 最小码距与检错和纠错能力
检错
纠错
纠检结合
1

## Slide 23
用差错控制编码来提高通信系统的可靠性，是以降低有效性为代价换来的。编码效率R--信息码元位数与码长的比值，用于衡量有效性
R=k/n
其中：k是信息码元的位数，n为码长
对纠错码的基本要求：
(1) 检错和纠错能力尽量强
(2) 编码效率尽量高
(3) 编码规律尽量简单
实际中要根据具体指标要求，保证有一定纠、检错能力和编码效率，并且易于实现
四 编码效率
又一次告诉我们:
任何所得都要付出代价！

## Slide 24: 11.3 差错控制编码的性能
一 差错控制编码的效用
设发送“0”的错误概率和发送“1”的错误概率相等为P，且P<<1，则在码长为n的码组中发生r个错码的概率为：
(11.3-1)
例如：当码长n＝7时，p=10-5则有：
P7(1) ≈ 7p= 7×10-5 ；
P7(2) ≈ 21p2=2.1×10-9 ；
P7(3) ≈ 35p3=3.5×10-14。
即使仅能纠正(或检测)码组中1个错误，可以使误码率下降几个数量级。表明： 即使是较简单的差错控制编码也具有较大实际应用价值

## Slide 25: 二 纠错编码的性能
为了减少误码率，在码元序列中加入监督码，导致码元增加。如果保持发送码元速率不变，则传输速率增加，系统带宽增加。系统带通增加引起系统噪声功率增加，使信噪比下降，信噪比下降又导致误码增加
对于给定的传输系统，其传输速率和Eb/n0的关系为：
Eb/n0= PsT/n0= Ps/[n0(1/T)]= Ps/[n0RB]
RB为码元速率，如果提高RB ，势必引起信噪比下降，误码率增大
但是，由于RB提高带来的误码率增加远小于采用纠错编码后误码率的降低，所以总的误码率是得到很大改善，改善程度与编码方式有关，这时付出的代价就是牺牲带宽
Eb单位比特功率
Ps信号功率谱密度
付出带宽换取误码率的降低

## Slide 26: 11.4 常用的简单编码
一 一维奇偶监督码
奇偶监督码包括奇数监督码和偶数监督码。只有一位监督位
偶监督码中，监督位使码组中“1”的个数为偶数，即满足下式条件：
(11.4-1)
在接收端将码组中各码元模2相加，其结果为“0”认为正确，结果为“1”则出错
奇监督码中，监督位使码组中“1”的个数为奇数，即满足下式条件：
(11.4-2)
能检测出奇数个错码，不能检测偶数个错码和突发性错码
奇偶监督码的编码效率R为： R=(n-1)/n (11.4-3)
如何改进？

## Slide 27: 二 水平奇偶监督码
将经过奇偶监督编码的码元序列按行、列排成方阵，每行为一组奇偶监督码，但发送时则按列的顺序传输，接收端仍然将码元排成发送时的方阵，然后进行奇偶校验。由于按行进行奇偶校验，故称水平奇偶监督码或行监督码
可以检测某行上的所有奇数个错及所有长度不大于方阵中列数的突发错码
信息码元 | 监督码元
0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 | 1
0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 | 0
0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 | 0
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 | 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 | 1
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 | 1
增加了突发错码的检测能力

## Slide 28
又称方阵码。每一行是奇偶监督码的一个码组，若干码组再按列排成矩阵，每列增加一位监督位
能检测某行或某列上所有奇数个错码及长度不大于行数(或列数)的突发错码；行列联合校验还可以检测到一些偶数个误码，但不能检测出构成矩形的四个错码
具有一定的纠错能力，当码组的一行中有奇数个误码时能够正确定位，从而纠错
三 二维奇偶监督码
信息码元 | 监督码元
0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 | 1
0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 | 0
0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 | 0
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 | 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 | 1
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 | 1
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 | 0
应用创新的魅力
从检错到纠错质的变化！

## Slide 29: 四 群计数码
信息码元分组后计算其“1”的个数，然后将这个数目的二进制码作为监督码元附加在信息码元之后
1 1 1 0 0 1 0 1 ＋ 1 0 1 → 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
除了发生1、0和0、1成对的误码外，它能检测出所有形式的误码
为了提高检测突发误码的能力，可以借鉴奇偶监督码的方式，将信息码元排成方阵，然后利用群计数结果来进行二维监督
二维奇偶监督方式在群计数码中的推广应用应用创新的方式之一：举一反三

## Slide 30
从某些确定码长的码组中挑选“1”和“0”的比例为恒定值的码组作许用码组。如：每个码组均含有相同数目的“1”(和“0”)。检测时只要计算接收码组中的“1”的数目对否，就知道有无误码
(1) 应用
我国电传机中每个汉字用4位数字表示，每个数字又用长度为5位的码组表示，码组中恒有3个1，2个0，称为5中取3恒比码。可编成的码组数为从5中取3组合数C35=5!/3!2!＝10。10个许用码组恰好表示10个阿拉伯数字。国际无线电报通信中采用“7中取3”恒比码
(2) 特点
简单、适用于传输电传机和键盘设备产生的字母和符号，不适用于信源产生的二进制随机数字序列
五 恒比码

## Slide 31: 六 正反码
解 码： 合成码组=信息位⊕监督位
校验码组=合成码组(信息位有奇数个1)
=合成码组的反码(信息位有偶数个1)
监督码元与信息码元相同(信息码的重复)或者相反(信息码的反码)，由信息码中“1”的个数而定，当信息位中有奇数个“1”时，监督位是信息位的简单重复，否则就是信息位的反码
解码方法：先将接收码组中信息位和监督值按位模2相加，得到合成码组，然后由合成码组产生校验码组。观察校验码组中“1”的个数，按表11-2进行判决及纠正可能发现的错码
表11-2正反码校验码组与误码关系
 | 校验码组的组成 | 误码情况
1 | 全为“0” | 无 误 码
2 | 4个“1”、1个“0” | 信息码中有一位误码，其位置在校验码组中“0”的位置
3 | 4个“0”、1个“1” | 监督码中有一位误码，其位置在校验码组中“1”的位置
4 | 其它组成 | 误码多于1个

## Slide 32: 设发送码组：1100111001
(1) 接收码组：1100111001，合成码组：11001⊕11001＝00000，接收码组信息位有奇数个“1”，校验码为00000，依据表11-2判断无误码
(2) 接收码组：1000111001，合成码组：10001⊕11001＝01000，接收码组信息位有偶数个“1”，校验码为01000的反码，即：10111，由于其中有四个“1”一个“0”，依据表11-2判断信息位中的第二位误码
(3) 接收码组：1100101001，合成码组：11001⊕01001＝10000，接收码组信息位有奇数个“1”，校验码就是10000，其中有四个“0”一个“1” ，依据表11-2判断监督位中的第一位误码
(4) 接收码组：1001111001，合成码组：10011⊕11001＝01010，接收码组信息位有奇数个“1”，校验码为01010，依表11-2判断误码多于1位
能纠正1位错码或者检测2位以下错码。但编码效率为50%。如何提高编码效率？汉明码！

## Slide 33: 11.5 线性分组码
一 基本概念
1. 线性分组码
信道编码中每种编码所依据的原理各不相同。奇偶监督码的编码原理利用了代数关系式。这类建立在代数学基础上的编码称为代数码--利用代数关系式产生监督位的编码
在代数码中常见的是线性分组码。线性分组码是按一组线性方程构成的，其监督位和信息位的关系由线性代数方程决定
线性分组码建立在代数群论的基础上，线性分组码各许用码组的集合构成代数学中的群，因此也称群码
汉明码-- 一种能够纠正一个错码的线性分组码

## Slide 34: 2. 线性分组码的性质
(1) 线性分组码具有封闭性
任意两个许用码组之和(逐位模2和)仍为一许用码组。若：A1和A2是线性码中的两个许用码组，则：(A1 ⊕ A2)仍为其中的一个码组
(2) 码的最小码距等于非零码的最小重量(d0=w)
由封闭性，两个码组之间的距离必是另一码组的重量。故码的最小距离即是码的最小重量(除全“0”码组外)
(3) 线性分组码又称群码
线性码的各许用码组构成代数学中的群

## Slide 35: 3. 线性分组码的纠错原理
(1) 奇偶监督码回顾
奇偶监督码是最简单的线性分组码，采用偶校验时，其监督位a0和信息位an-1、 an-2、… a2、 a1 一起构成代数式：
为偶校验的监督关系，该方程称为监督方程
接收端解码时，实际上就是在计算：
若S＝0，认为无错；若S＝1，认为有错。上式称为监督关系式，也称伴随式，S称为校正子(校验子)。S只有两种取值，代表有无错，但不能指出错码位置。如果监督位增加一位，增加一个监督关系式。两个校正子有4种可能组合：00，01，10，11，故能表示4种不同状态。若用其一种表示无错，则其余3种就可用来指示一位错码的3种不同位置(误码图样)

## Slide 36
同理r个监督关系式能指示1位错码的(2r-1)个可能位置(误码图样)。若码长为n，信息位数为k，则监督位数r=n-k的线性分组码，如果用r个监督位构造出r个监督关系式来指示1位错码的n种可能位
置，则要求：2r-1≥ n，或者2r≥=n+1=r+k+1
(3) 线性分组码的编码
设线性分组码(n，k)，其k=4。为了纠正1位错码，
要求监督位数r≥3。若取r=3，则n=k+r=7。
用a6a5a4a3a2a1a0表示7个码元，S1S2S3表示3个监
督方程的校验子。校正子与错码位置的对应关系
如表11-3规定(也可以另外规定)
(2) 奇偶监督码的延伸
S1S2S3 | 错码位置
0 0 0 | 无错
0 0 1 | a0
0 1 0 | a1
1 0 0 | a2
0 1 1 | a3
1 0 1 | a4
1 1 0 | a5
1 1 1 | a6
表 11-3

## Slide 37
由表11-3可见，当一错码在a2、a4、a5或a6时校正子S1为1；否则S1为0，即构成偶监督关系：
同理可得： (11.5-1)
信息位a6a5a4a3的值决定于输入信号，是随机的。监督位a2a1a0的值应根据信息位的值按监督关系来确定，即监督位应使(11.4-1)式中的值为0(编成的码组中应无错码)，由此得到监督方程组：
(11.5-2)

## Slide 38
由此解出各监督位：
(11.5-3)
给定信息位后，按(11.5-3)式可算出监督位，其结果如表11-4所示，从而得到16个许用码组
信息位 | 监督位
a6 a5 a4 a3 | a2 a1 a0
0 0 0 0 | 0 0 0
0 0 0 1 | 0 1 1
0 0 1 0 | 1 0 1
0 0 1 1 | 1 1 0
0 1 0 0 | 1 1 0
0 1 0 1 | 1 0 1
0 1 1 0 | 0 1 1
0 1 1 1 | 0 0 0
1 0 0 0 | 1 1 1
1 0 0 1 | 1 0 0
1 0 1 0 | 0 1 0
1 0 1 1 | 0 0 1
1 1 0 0 | 0 0 1
1 1 0 1 | 0 1 0
1 1 1 0 | 1 0 0
1 1 1 1 | 1 1 1
表 11-4

## Slide 39
接收端译码时先按监督方程计算出S1、S2、S3，再按表11-3判断错码情况
例：接收码组为：0000011，由监督方程可以算出：
可得：S1S2S3=011，由表11-3可知在a3位有错码，即可纠正之。不难看出上述线性分组码--(7，4)汉明码的特点：
(1) 最小码距d0=3
(2) 纠1个错码(d0≥2t+1)或检测2个错码(d0≥e+1)
(3) 编码效率k/n=(2r-1-r)／(2r-1)。当n很大时接近1
(4) 线性分组码的纠错

## Slide 40
定义
线性分组码是指信息位和监督位满足一组线性方程的编码
2. 监督矩阵
将线性分组码的监督方程组：
(11.5-2)
(11.5-2)改写为：
(11.5-4)
三 线性分组码的—般原理

## Slide 41
用矩阵表示：
(模2) (11.5-5)
简记为： 或： (11.5-6)
其中：
A＝[a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0]
0 = [0 0 0] (11.5-7)
监督方程的矩阵表示就得到监督矩阵

## Slide 42
H矩阵称为监督矩阵，若H给定监督位和信息位的关系就确定。H是r×n阶矩阵，H的每一行中“1”的位置表示相应码元之间存在的监督关系
例：H的第1行1110100表示监督位a2由信息位a6、a5、a4的模2和决定
3. 典型阵
H矩阵可分为两部分： (11.5-8)
其中P为r×k阶矩阵，Ir为r×r阶单位方阵，把具有[P Ir]形式的H矩阵称为典型形式的监督矩阵或典型阵。由典型阵及信息码元可算出各监督码元。如：
(11.5-9)

## Slide 43: 4. 监督矩阵的性质
(1) H矩阵的行数=监督位数r，列数=码字长度n
(2) H矩阵的各行必须是线性无关的
(3) 可以写出典型阵[P Ir]形式的H矩阵，其各行一定线性无关
(4) 非典型阵可以化成典型阵
5. 生成矩阵
由监督方程： (11.5-3)
可得： (11.5-10)

## Slide 44
转置得：
(11.5-12)
式中：Q为k×r阶矩阵，为P的转置，即：Q=PT
(11.5-12)式表明：信息位确定后，用信息位行矩阵乘以Q就可产生监督位
在Q的左边加上一个k×k阶的单位矩阵Ik就构成G矩阵
(11.5-11)
监督方程的变形表示得到Q矩阵，可生成监督位
(11.5-10)写成矩阵形式：

## Slide 45
G矩阵称为生成矩阵，由它可以产生整个码组A，即：
(11.5-13)
(11.5-14)
监督方程的变形表示得到生成矩阵G,可以产生码组A

## Slide 46: 6. 生成矩阵的性质
(1) 生成矩阵G的每一行都是一个码组。如果找到了码的生成矩阵G，则编码方法就确定了
(2) 生成矩阵G的各行必须是线性无关的
(3) 具有[Ik Q]形式的生成矩阵称为典型生成矩阵，其各行线性无关
(4) 非典型形式的生成矩阵可以化为典型形式的生成矩阵
(5) 由典型生成矩阵得到的码组A中，信息位的位置不变，监督位附加于其后。这种形式的码组称为系统码--编码后的信息码元保持原样不变

## Slide 47: 7. G与H之间的关系
利用生成矩阵G可得到码字：
(11.5-15)
即：找到了码的生成矩阵G，编码的方法就完全确定了
再由：
得：
(11.5-16)
这就是生成矩阵G和监督矩阵H之间的关系

## Slide 48: 8. 校正子
发送码组为：
接收码组为：
二者之差为：
其中E是传输中产生误码行矩阵，称为错误图样。其中：
表示该位接收码元无错
表示该位接收码元有错 (11.5-17)
接收端译码时可将B＝A+E代入监督方程 A·HT=0中计算，即：
(11.5-18)

## Slide 49
(1) 当接收码组无错时，S等于零
(2) 有错但不超过检错能力时，S不等于零
S=B·HT=(A+E)·HT= A·HT+E·HT=E·HT (A·HT)=0
(3) 在错码超过检错能力时，B变为另一许用码组，S等于零仍能成立，这样的错码是不可检测的
S称为校正子(伴随式) 。S只与E有关，而与A无关，意味着S与E有着线性变换关系，能与E一 一对应，可指示错码位置

## Slide 50: 四 线性分组码例子--汉明码
1. 汉明码
能够纠正1个误码的线性分组码称为汉明码
满足k=2m-m-1的线性分组码称为汉明码
码长n=2m-1、信息码位k=2m-m-1、监督码位r=n-k=m，最小码距d0=3、纠错能力为t=1或e=2
2. 汉明码的构成
(1) 监督矩阵
汉明码的监督矩阵H由m行n列构成，其n列分别由除了全0之外的m位码组构成，每个码组只在某一列中出现一次
监督矩阵H的构成

## Slide 51: (2) 生成矩阵
(3) 码组
A=[a6 a5 a4 a3]·G
3. 扩展汉明码
汉明码如果加上一位对所有码元都进行校验的监督位，则监督位由m位增至m+1位，信息位不变，码长为n=2m，通常把这种(2m，2m-(m+1))码称为扩展汉明码，其最小码距为4，它能纠正1位误码同时检测2位误码
监督矩阵H求出生成矩阵G
生成矩阵G生成码组A

## Slide 52: 4. 缩短汉明码
汉明码如果将码长和信息位同时缩短s位，即得(n-s，k-s)的缩短汉明码，其中s是小于k的任何正整数。把长度小于2m的汉明码称为缩短汉明码
5. 完备码
纠正1个错误的汉明码中，r位校正子码组与误码图样一一对应，最充分利用了监督码位所能提供的信息，这种码称为完备码
6. 戈雷码
除了汉明码之外，迄今为止已找到的唯一能纠正多个错误的完备码是(23，12)非本原BCH码，常称戈雷码

## Slide 53: 11.6 循环码
11.6.1 循环码原理
一 循环码的特点
循环码是一种线性分组码，编码简单、易于实现、性能好，不但可纠独立的随机错误，也可纠突发错误；它除了线性分组码的一般特性外，还具有独特的循环性
二 循环码的循环性
循环码和线性分组码一样是由前k位信息位和后r位监督位组成，它除了封闭性外还有循环性：即任一码组循环一位(将最右端的码元移至左端，或反之)以后，仍为该码中的一个码组。设：
是许用码组，则：
和 也是许用码组

## Slide 54
为了用代数学理论研究循环码，将码组用多项式来表示，称为码多项式。码多项式的表示方法：把码组A中各码元当作一个多项式T(x)的系数，即把一个长度为n的码组A可表示成：
例：码组A=1100101
则：码多项式T(x)=1x6+1x5+0x4+0x3+1x2+0x1+1x0
=x6+x5+x2+1
码多项式中的x仅仅是码组中为“1”的码元位置的标记
三 码多项式
码组A
码多项式T(x)

## Slide 55: 四 码多项式的按模运算
整数运算中的按模运算
若整数m可以表示为：m/n=Q+p/n，p＜n。式中：Q为整数，则在模n运算下有： m ≡ p (模n)
即：在模n运算下，一个整数m等于其被n除得的余数p
2. 码多项式的按模运算
若一个任意多项式F(x)被一n次多项式N(x)除，得到商式Q(x)和一个小于n的余子式R(x) ，即：F(x)＝Q(x)N(x)+R(x)
则写为： F(x) ≡ R(x) [模N(x) ] (11.6-1)
这时码多项式系数仍然按模2运算，即系数只取0和1

## Slide 56
例：X3被(x3+1)除：
得余项为1，所以有：
注意：由于模2运算中，用加法代替了减法，故余项是1而不是 -1
例：x4+x2+1≡x2+x+1 (模 x3+1)
x
x3 + 1 x4 + x2 + 1
x4 + x
x2 +x +1

## Slide 57: 3. 长为n的循环码组必为按模(xn+1)运算 的一个余式
在循环码中，若T(x)是一个长为n的许用码组，则xi T(x)在模xn+1的运算条件下，亦是一个许用码组。即：若xi T(x)≡T'(x) (模xn+1)，则：T'( x)也是一个许用码组
  [证] 设一循环码组为：
  则有：
  式中的T(x)正是码组T(x)向左循环移位i次的结果

## Slide 58
例：表11-5中第7个码组1100101，其T(x)=x6+x5+x2+1，码长为7。现给定i=3，则： xi T(x)＝ x3(x6+x5+x2+1) = x9+x8+x5+x3
= x5+x3+x2+x (模x7+1) = T'(x)
其对应的码组为：0101110正是表11-5中第3个码组
码组 编号 | 信息位 | 监督位 | 码组 编号 | 信息位 | 监督位
 | a6a5a4 | a3a2a1a0 |  | a6a5a4 | a3a2a1a0
1 | 0 0 0 | 0 0 0 0 | 5 | 1 0 0 | 1 0 1 1
2 | 0 0 1 | 0 1 1 1 | 6 | 1 0 1 | 1 1 0 0
3 | 0 1 0 | 1 1 1 0 | 7 | 1 1 0 | 0 1 0 1
4 | 0 1 1 | 1 0 0 1 | 8 | 1 1 1 | 0 0 1 0
表11-5

## Slide 59
线性码生成矩阵
线性码中A=[a6a5a4a3]·G，有了生成矩阵G就可由k个信息位得到整个码组，而且生成矩阵G的每一行都是一个码组。由于G是k行n列的矩阵，因此若能找到k个线性无关的码组就能构成生成矩阵G
2. 循环码的生成矩阵
在循环码中，一个(n，k)码有2k个不同码组，若用g(x)表示其中前(k-1)位皆为0的码组，即： g(x)= 0 … 1 x … x
k位 n-k位
则g(x)、xg(x)、x2g(x)、…、xk-1g(x)都是码组，而且这k个码组是线性无关的，因此可以用来构成循环码的生成矩阵G
五 生成矩阵G

## Slide 60: (1) 生成多项式
g(x)必须是一个常数项不为“0”的(n-k)次多项式，而且g(x)还是这个(n，k)码中次数为(n-k)的唯一的一个多项式
如果有两个这种多项式，则由码的封闭性，这两个码相加也是一个码组，且此码组多项式的次数将小于(n-k)，即连续“0”的个数多于(k-1)，显然这是不许可的
这个唯一的(n-k)次多项式g(x)称为生成多项式。生成多项式g(x)确定了，整个码组也就确定了
(2) 生成矩阵
循环码的生成矩阵G可写成： (11.6-2)

## Slide 61
例：表11-5的循环码， 唯一的一个(n-k)＝(7-3)＝4次码多项式代表的码组是：0010111(a4为1的项)，相对应的码生成多项式为：
g(x)＝x4+x2+x+1
将此g(x)代入G式，得到：
这个生成矩阵不是系统码的典型阵，可通过线性变换成系统码的典型阵
码组 编号 | 信息位 | 监督位 | 码组 编号 | 信息位 | 监督位
 | a6a5a4 | a3a2a1a0 |  | a6a5a4 | a3a2a1a0
1 | 000 | 0000 | 5 | 100 | 1011
2 | 001 | 0111 | 6 | 101 | 1100
3 | 010 | 1110 | 7 | 110 | 0101
4 | 011 | 1001 | 8 | 111 | 0010
表11-5
G=[Ik Q]

## Slide 62: (3) g(x)的性质
① g(x)必须是一个常数项a0=1
② g(x)是唯一的次数为(n-k)次多项式
③ (n-k)次多项式g(x)是xn+1的因式
(4) 码多项式T(x)
循环码的码多项式：
可见码多项式T(x)可以被g(x)整除，且任一个次数不大于(k-1)的多项式乘以g(x)都是码多项式，即：任一个码多项式都是生成多项式的倍式：
(11.6-3)

## Slide 63
1. 因式分解法
由于任一个循环码多项式T(x)都是g(x)的倍式：
而生成多项式g(x)本身是一个码组：
由于T'(x)次数为n-k次，把它循环移位k次仍为一个码组，xkg(x)还是一个n次多项式，在模xn+1 运算下，有： (11.6-4）
因为xkg(x)是n次的，所以Q(x)=1 。故：
也就是：
(11.6-5)
即：g(x)是xn+1的因子。这为寻找g(x)指明了方向：可以通过对xn+1的因式分解得到g(x)
六 寻找码生成多项式g(x)的方法
-+

## Slide 64
例：(x7+1)可以分解为：
为了求出(7，3)循环码的生成多项式 g(x)，需要从上式中找到一个(n–k)=4次的因子。这样的因子有两个：
两式都可作为生成多项式。选用的生成多项式不同，产生的循环码码组也不同。用x4+x2+x+1作生成多项式产生的循环码即表11-5
2. 查表法
工程设计中可通过查表法找到所需的g(x)，书中p348表11-6给出了码长n≤127的二进制本原BCH码生成多项式系数，该系数是以八进制数字列出的，通过变换可以得到生成多项式g(x)

## Slide 65
查表法得到生成多项式，用八进制数表示
例：当n=7、k=4、t=1(可纠正错误个数)
g(x)=(13)8
意指： g(x)=(001 011)2
g(x)=x3+x+1
n=3 |  | 
k | t | g(x)
1 | 1 | 7
n=7 |  | 
k | t | g(x)
4 | 1 | 13
1 | 3 | 77
表11-7 (部分二进制本原BCH码参数)
n | k | t | g(x) | n | k | t | g(x)
17 21 23 33 41 | 9 12 12 22 21 | 2 2 3 2 4 | 727 1663 5343 5145 6647133 | 47 65 65 73 | 24 53 40 46 | 5 2 4 4 | 43073357 10761 354300067 1717773537
表11-8 部分非本原BCH码参数
2. 查表法

## Slide 66: 11.6.2 循环码的编、解码方法
一 循环码的编码方法
编码原理
编码时首先要根据给定的(n，k)值选定生成多项式g(x)，即应在xn+1的因式中选一r=n-k次多项式作为g(x)
设信息多项式m(x)为：
因为码多项式T(x)都可被g(x)整除。即码多项式：T(x)=m(x)g(x)
所以编码步骤为：
(1) 用xn-k乘m(x)，即把m(x)左移n-k位；就是在信息码后添n-k个0
(2) 用xn-km(x)除以g(x)， 得余式r(x)；
(3) 编出码组：T(x)=xn-km(x)+r(x)即是所求的码组

## Slide 67
例：设(7，3)循环码的信息码为110，信息码多项式m(x)=x2+x，
从(xn+1)中因解出生成多项式：g(x)=x4+x2+x+1 10111
用xn-km(x)/g(x)得到r(x) xn-km(x) 1100000
即：
编出的码组T(x)为： T(x)= xn-km(x)+r(x)
T(x)=1100000+101
=1100101

## Slide 68: 2. 硬件实现--固定除式的多项式除法
信息
码元
输入 | 移存器 | 反馈 | 输出
m | a b c d | e | f
0 | 0 0 0 0 | 0 | 0
1 | 1 1 1 0 | 1 | 1
1 | 1 0 0 1 | 1 | 1
0 | 1 0 1 0 | 1 | 0
0 | 0 1 0 1 | 0 | 0
0 | 0 0 1 0 | 1 | 1
0 | 0 0 0 1 | 0 | 0
0 | 0 0 0 0 | 1 | 1
校验
码元
a
b
c
d
○
○
○
○
○
○
e
f
k
输入m
输出
当信息位输入时，开关K向下，输入信息码一方面送入除法器进行运算，另一方面直接输出。在信息位全部进入除法器后，开关转向上，这时输出端直接接到移存器，将移存器中存储的除法余项依次取出，同时切断反馈线

## Slide 69
二 循环码的解码方法—检错
循环码的解码要求有两个：检错和纠错
检错原理
因为任一码多项式T(x)应能被生成多项式g(x)整除，所以在接收端可以将接收码组R(x)用原生成多项式去除。若接收码组与发送码组相同，即R(x)=T(x)，则接收码组R(x)必定能被g(x)整除；若码组在传输中发生错误，即 R(x)≠T(x)，则R(x)除以g(x)时可能有余项，即有：
R(x)/g(x)=Q(x)+r(x)/g(x)
因此就以余项是否为零来判别码组有无错误

## Slide 70: 2. 检错电路
图11-7 检错电路
接收
码组
缓冲移位寄存器
除法电路
反相
与门
重发指令
输出
信息码
余式不等于0 时输出“1”
余式等于0 时输出“0”
在除法器中进行R(x)/g(x)=Q(x)+r(x)/g(x)运算，余式等于0则认为码组无错，将缓冲移位寄存器的接收码组直接送出到解码器输出端；如果余式不等于0，则认为R(x)有错，但是错在哪位不知，这时将缓冲移位寄存器中的码组删除，并向发送端发出重发指令

## Slide 71
三 循环码的解码方法--纠错
1. 前提
每个可纠正的错误图样必须与伴随式(余式)一一对应
2. 步骤
(1) 由接收码组R(x)=T(x)+E(x)除以生成多项式g(x)得到余式r(x)
(2) 通过余式r(x)与错误图样的关系得到错误图样E(x)，就可以确定错码的位置jiu
(3) 从接收码组R(x)中减去错误图样E(x)，便得已经纠正错误的原发送码组T(x)
捕错解码法

## Slide 72
图11-8 纠错电路
3. 纠错电路
接收到的码组除了送入除法电路外，同时还送入缓冲移位寄存器。假定接收码组为10*00101，其中右上角打*号者为错码。此码组进入除法电路后，移位寄存器各级的状态变化过程列于表11-9
输入 | 移存器 | 与门
f | a b c d | e
0 | 0 0 0 0 | 0
1 | 1 1 1 0 | 0
0* | 0 1 1 1 | 0
0 | 1 1 0 1 | 0
0 | 1 0 0 0 | 0
1 | 1 0 1 0 | 0
0 | 0 1 0 1 | 0
1 | 0 0 1*0 | 0
0 | 0 0 0 1 | 1Δ
0 | 0 0 0 0 | 0
表11-9
a
b
＋
c
＋
d
＋
＋
缓冲移位寄存器
输出m
输入f
与 门
＋
a
b
c
d
e
这个“1Δ”：一方面表示E用于纠错，另一方面与d的输出模2相加用于系统清零
移存器输出“1*”自右向左代表第2位出错

## Slide 73
当码组的7位码元全部进入除法电路后，移位寄存器的各级状态自右向左依次为0100。其中移位寄存器c的状态为1，它表示码组中的第2位有错。在此时刻以后，输入端使其不再进入信码，即保持输入为“0”，而将缓冲寄存器中暂存的信码开始逐位移出。在信码第2位(错码)输出时刻，反馈移存器的状态(自右向左)为1000。与门输入为a b c d，故仅当反馈移存器状态为1 0 0 0 (自右向左)时，与门输出为“1”。这个1有两个功能：一是与缓存寄存器输出的有错信码模2相加，从而纠正信码；二是与反馈移位寄存器d级输出模2相加，达到清零各级反馈寄存器的目的。这种方法称为捕错解码法
捕错解码法

## Slide 74
11.6.3 缩短循环码
一 缩短目的
在循环码设计时，通常信息位数k、码长n和纠错能力都是预先给定的。但是，并不一定有恰好满足这些条件的循环码存在。故常常采用将码长缩短，而得到满足要求的编码
二 缩短循环码
对于(n，k)循环码，使前 i (0＜ i＜k)个信息位为零可得到有2k-i个码组的集合，然后从这些码组中删去这 i 个零信息位，得到一种新的(r-i，k-i)的线性码，称为缩短循环码
缩短循环码与产生该码的原循环码至少具有相同的纠错能力
缩短循环码的编码和译码可用原循环码使用的电路完成
例：若要求构造一个能够纠正一位错误的(13，9)码，则可以由(15，11)汉明码选出前两个信息位均为零的码组。然后在发送时，这两个零信息不发送，即发送的是(13，9)缩短循环码。因校验位数相同，(13，9)码与(15，11)循环码具有相同的纠错能力

## Slide 75
11.6.4 BCH码
一 BCH码
BCH码是一类纠正多个随机错误的特殊的循环码
二 特点
可以根据给定的纠错能力，找出生成多项式。BCH码的工程设计中用查表法找到所需的生成多项式
三 BCH码分两类
本原BCH码-- 其码长为n=2m-1(m≥3)，生成多项式g(x)中含有最高次数为m次的本原多项式
非本原BCH码--其码长n是2m-1的一个因子，它的生成多项式中不含有最高次数为m的本原多项式

## Slide 76
n=3 |  | 
k | t | g(x)
1 | 1 | 7
n=7 |  | 
k | t | g(x)
4 | 1 | 13
1 | 3 | 77
表11-10(部分二进制本原BCH码参数)
n | k | t | g(x) | n | k | t | g(x)
17 21 23 33 41 | 9 12 12 22 21 | 2 2 3 2 4 | 727 1663 5343 5145 6647133 | 47 65 65 73 | 24 53 40 46 | 5 2 4 4 | 43073357 10761 354300067 1717773537
表11-11 部分非本原BCH码参数
四 生成多项式

## Slide 77: 五 常用BCH码
1. 戈雷(Golay)码
(23，12)非本原BCH码，它能纠正3个随机错码，并且容易解码
2. 扩展BCH码(n+1，k)
BCH码的长度为奇数。在应用中，为了得到偶数长度的码，并增大检错能力，可以在BCH码生成多项式中乘上一个因式(x + 1)，从而得到扩展BCH码(n + 1，k) ，扩展BCH码已经不再具有循环性
3. 扩展戈雷码(24，12)
其最小码距为8，能够纠正3个错码和检测4个错码，它不再是循环码

## Slide 78: 4. R-S码
(1) 里德-索罗门码(R-S码)
它是m进制BCH码的一个特殊子类，并且具有很强的纠错能力
(2) R-S码的参数
码长n =m–1=2q-1，m为进制数，q≥2。监督位数目r=2t，其中t是能够纠正的错码数目，d0=2t+1
(3) R-S码的生成多项式
g(x)=(x+)(x+2) … (x+2t) 式中，为伽罗华域GF(2m)中的本原元素
(4) R-S码的主要优点
它是多进制纠错编码，特别适合用于多进制调制的场合。它能够纠正t个m进制错码，或者是能纠正t个不超过q位连续的二进制错码，每个m进制码元可表示为q位二进制码元，适合在衰落信道中纠正突发性错码

## Slide 79: 小 结
自己总结
思考题 ：11-3、11-6、11-10
习 题：11-7、11-8、11-11

## Slide 80: 第9章 作业分析
第一类问题--量化电平的取值
规定：量化电平取量化间隔的中间电平
计算量化误差就要用量化间隔的中间电
平非线性量化的7位码对应的11位线性
码也要以量化间隔的中间电平来换算
第二类问题--段内码与段落码的取值
段落码011代表的是第4段，计算量化
电平时应该以4来计算，而不是3
量化间 隔序号 | 段内码 c5c6c7c8
15 | 1 1 1 1
14 | 1 1 1 0
14 | 1 1 0 1
12 | 1 1 0 0
11 | 1 0 1 1
10 | 1 0 1 0
9 | 1 0 0 1
8 | 1 0 0 0
7 | 0 1 1 1
6 | 0 1 1 0
5 | 0 1 0 1
4 | 0 1 0 0
3 | 0 0 1 1
2 | 0 0 1 0
1 | 0 0 0 1
0 | 0 0 0 0
段落 序号 | 段落码
 | C2C3C4
7 8 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1 2 0 1 | 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0