## Slide 1
嵌入式系统
总结&复习

## Slide 2: 接触一款新的MCU，该如何入手
MCU种类繁多，如何触类旁通？
基本原理和功能都是大同小异
架构的差异体现的是什么？型号的差异体现的是什么？
外围功能模块的配置、数量、指令系统等。
如何理解指令系统？从应用的角度

## Slide 3: 接触一款新的MCU，该如何入手
要应用一款MCU，首先需要知道其ROM空间、RAM空间、IO口数量、定时器数量和定时方式、所提供的外围功能模块(Peripheral Circuit)、中断源、工作电压及功耗等等。
1、将MCU的功能与实际项目开发的要求的功能进行对比，明确哪些资源是目前所需要的，哪些是本项目所用不到的。

## Slide 4: 接触一款新的MCU，该如何入手
2、对于项目中需要用到的而所选MCU不满足的功能，则需要认真理解MCU的相关资料，以求用间接的方法来实现
例：项目需要与PC机COM口进行通讯，而所选的MCU不提供UART口，则可以考虑用外部中断的方式来实现
例：ROM/RAM容量不够，则需考虑扩展

## Slide 5: 接触一款新的MCU，该如何入手
本课程针对MCU学习，理解原理的基础上侧重应用的实现，也是最主要的目的
一种是编写特别的验证程序来理解资料所述的功能；
另一种则是程序设计中按照自己目前的理解来编写，留到调试时去修改和完善
前一种适用于时间较宽松的项目和初学者
后一种方法则适合于具有一定MCU开发经验的人或项目进度较紧迫的情况。

## Slide 6: 接触一款新的MCU，该如何入手
指令系统不要花特别时间去记忆，在编程时根据自己的逻辑和程序的逻辑要求能查看相关的指令即可，而且随着编程的进行，对指令系统也会越来越熟练
教学中学习了一种典型的MCU，能否总结出MCU的基本功能？
后续快速学习的基础

## Slide 7: MCU基本功能总结
Timer(定时器)：
  大部分情况下，属于Programmable Timer(可编程定时器)
  Timer的定时时间是可以由用户的程序来控制
  控制的方式包括：时钟源的选择、分频数(Prescale)选择及预制数的设定等
  由于时钟源可以自由选择，因此，此类Timer一般又与Event Counter(事件计数器)合在一起
IO口
  任何MCU都具有一定数量的IO口，没有IO口，MCU就失去了与外部沟通的渠道。
  纯输入或纯输出口：此类IO口由MCU硬件设计决定，只能是输入或输出，不可用软件来进行实时的设定
  直接读写IO口：如MCS-51的IO口就属于此类IO口。当执行读IO口指令时，就是输入口;当执行写IO口指令则自动为输出口
  程序编程设定输入输出方向的：此类IO口的输入或输出由程序根据实际的需要来进行设定，应用比较灵活，可以实现一些总线级的应用，如I2C总线，各种LCD、LED Driver的控制总线等

## Slide 8: MCU基本功能总结
中断（外部）
  也是绝大多数MCU所具有的基本功能，一般用于信号的实时触发，数据采样和状态的检测
  一般通过输入口来实现。若为IO口，则只有设为输入时其中断功能才会开启；若为输出口，则外部中断功能将自动关闭
  外部触发信号的检测：一种是基于实时性的要求，比如突发性信号的检测等；而另一种情况则是省电的需要
  信号频率的测量：为了保证信号不被遗漏，外部中断是最理想的选择
  按键的检测和系统的唤醒：对于进入Sleep状态的MCU，一般需要通过外部中断来进行唤醒，最基本的形式则是按键，通过按键的动作来产生电平的变化
通讯接口：
  MCU所提供的通讯接口一般包括SPI接口，UART，I2C接口等
  标准统一（微机系统与接口技术）

## Slide 9: MCU基本功能总结
Watchdog(看门狗定时器)
  也是绝大多数MCU的一种基本配置
  一般而言watchdog的复位时间是可以程序来设定的
  Watchdog的最基本的应用是为MCU因为意外的故障而导致死机提供了一种自我恢复的能力
MCU编程（裸机）
  对于MCU控制程序而言，汇编语言仍然是最简洁、最有效的编程语言
  对于MCU的程序编写，其基本的框架可以说是大体一致的，一般分为初始化部分(这是MCU程序设计与PC最大的不同)，主程序循环体和中断处理程序三大部分
  初始化部分：
    屏蔽所有中断并初始化堆栈指针：初始化部分一般不希望有任何中断发生
    清除系统的RAM区域和显示Memory：虽然有时可能没有完全的必要，但从可靠性及一致性的角度出发，特别是对于防止意外的错误，还是建议养成良好的编程习惯。

## Slide 10: MCU基本功能总结
MCU编程
  初始化部分：
    IO口的初始化：设定相关IO口的输入输出方式，对与输入口，需要设定其上拉或下拉电阻；对于输出口，则必须设定其初始的电平输出，以防出现不必要的错误
    中断的设置：对需要用到的中断源，应该给予开启并设定中断的触发条件，而对于不使用的多余的中断，则必须给予关闭
    其他功能模块的初始化：对所有需要用到的外围功能模块，必须按应用的要求进行相应的设置，如UART的通讯，需要设定Baud Rate，数据长度，校验方式和Stop Bit的长度等，而对于Programmer Timer，则必须设置其时钟源，分频数及Reload Data等
    参数的初始化：对程序中使用到的一些变量和数据的初始化设置。需要根据具体的项目及程序的总体安排来设计。对于一些用EEPROM来保存项目预制数的应用来讲，建议在初始化时将相关的数据拷贝到MCU的RAM，以提高程序对数据的访问速度，同时降低系统的功耗(原则上，访问外部EEPROM都会增加电源的功耗)。

## Slide 11: MCU基本功能总结
MCU编程
  主程序循环体：
    大多数MCU是属于长时间不间断运行的，因此其主程序体基本上都是以循环的方式来设计，对于存在多种工作模式的应用来讲，则可能存在多个循环体，相互之间通过状态标志来进行转换
    对于主程序体，一般情况下主要安排如下的模块：
    计算程序：计算程序一般比较耗时，因此坚决反对放在任何中断中处理，特别是乘除法运算；
    实时性要求不高或没有实时性要求的处理程序
    显示传输程序：主要针对存在外部LED、LCD Driver的应用
  中断处理程序：
    中断程序主要用于处理实时性要求较高的任务和事件，如，外部突发性信号的检测，按键的检测和处理，定时计数，LED显示扫描等
    一般情况下，中断程序应尽可能保证代码的简洁和短小，对于不需要实时去处理的功能，可以在中断中设置触发的标志，然后由主程序来执行具体的事务
    这一点非常重要，特别是对于低功耗、低速的MCU来讲，必须保证所有中断的及时响应

## Slide 12: MCU基本功能总结
MCU编程
  中断处理程序：
    对于不同任务体的安排，不同的MCU处理的方法也有所不同。
    例如，对于低速、低功耗的MCU(Fosc=32768Hz)应用，考虑到对按键的反应和显示的反应要求实时性较高，因此一般采用定时中断的方式来处理按键的动作和数据的显示
    而对于高速的MCU，如Fosc>1MHz的应用，由于此时MCU有足够的时间来执行主程序循环体，因此可以只在相应的中断中设置各种触发标志，将所有的任务放在主程序体中来执行
    还需要特别注意的一点就是：要防止在中断和主程序体中同时访问或设置同一个变量或数据的情况。
    有效的预防方法是，将此类数据的处理安排在一个模块中，通过判断触发标志来决定是否执行该数据的相关操作；而在其他的程序体中(主要是中断)，对需要进行该数据的处理的地方只设置触发的标志，这可以保证数据的执行是可预知和唯一的。

## Slide 13
笔试形式：开卷考试
按照开卷考试的统一规定，开卷考试可以带书、纸质版资料、计算器，但开卷考试不能使用手机、平板电脑、笔记本电脑等电子设备查阅电子资料。
根据学校的规定，考试笔试成绩须在55分以上才有可能及格，否则不及格。
分值比例：平时实验（15%），作业（25%(含出勤率5%)），期末笔试（60%）

## Slide 14
复习范围：
Part 1: 单片机(80C51)
参考教材:李广娣编,《单片机基础》修订版,北航出版社,第2章和第5章的内容。
图书馆借一本51单片机的书即可。（8051、80C51、MCS-51系列均可）
概括一句：基于80C51的设计应用。（ 80C51 的结构、接口及扩展、功能应用及设计）
难度：对照电梯作业的单片机实现

## Slide 15
Part 2: ARM9嵌入式系统（S3C2410）
教材：袁志勇、刘树波等编，《嵌入式系统原理与应用技术》，北京航空航天大学出版社(2009.11第1版/2014.1第2版)。
课件：课堂讲授的内容，与教材的章对应。
需强调的是，课件中如：GPIO口访问与控制、中断、定时器编程需重点掌握。涉及接口应用部分，应与以前接口课程的内容相结合（如：串口、网络接口等）
概括 （1）：ARM9体系
（2）：ARM汇编及编程
（3）：S3C2410接口及应用

## Slide 16
Part 3 答题说明
一、简答题
从教材或课件(教材中没有讲的内容需从课件中找)中查找相关部分，并按照自己的思路整理并写出答案 。在解答此题型时，文字长度控制在150～300字之间为宜，文字太长或太短会扣分。
二、编程题
在了解所讲授的ARM指令系统的基础上，结合具体功能需求，能够编写基本的ARM汇编应用程序；
三、综合应用设计题
（1）基本功能描述清楚；（2）系统设计结构清晰，功能合理，原理图连接合理；（3）控制程序逻辑清晰，流程描述正确。
评分原则：按错误、漏洞进行扣分

## Slide 17
编程题举例
要求：能用所学的ARM指令及常用伪指令进行基本的汇编语言应用编程(加减法算术运算、批量数据处理、查找、排序、字符串处理、链表应用、程序功能补充完善等，链表应用可参考“ch3 ARM指令系统”的相关PPT)。
能用ARM 汇编语言进行基本的接口应用编程 （LED发光、按键、中断、定时器、串行口等）
*程序注释 *程序注释 *程序注释

## Slide 18
例： 将内存中从0x400800开始的100个字数据相加，其结果存于R3、R2中(R3中为高32位)。（注：要求写出能完整汇编链接运行的程序而不是程序片断）。
;Filename: test.s
area test, code, readonly
entry
code32
ldr r0, =0x400800
mov r1, #100 ;初始化循环次数
mov r2, #0
mov r3, #0
loop ldr r4, [r0], #4 ;循环体
adds r2, r2, r4
adc r3, r3, #0
subs r1, r1, #1 ;循环计数器减1, 设置条件标志
bne loop ;循环计数器不为0, 跳到loop继续
end
1、注释
2、大小写
3、对齐
4、完整性
5、功能实现
Notes: S: 指令后缀S表示会影响CPSR

## Slide 19
假设有如下程序流程图，请将以下程序段中空缺的ARM汇编代码补充完整。
程序段：
mov r0, #15
mov r1, #9
start：
；补充代码段
stop：
b stop
end

## Slide 20: 参考答案
start：
cmp r0,r1
sublt r1,r1,r0
subgt r0,r0,r1
bne start

## Slide 21
综合应用设计题
考察运用所学知识分析解决实际工程应用问题的能力，此种题型无标准答案，只需按题意要求设计/回答正确、文字逻辑结构合理即可。

## Slide 22
例. S3C2410 ARM综合设计应用题
综合设计题涉及范围广泛，问题来源于实际应用需求或对实际工程问题的简化（常见的有：工业技术、网络技术、安防技术、农业科技、智能家居、智能玩具等) ，重点考察运用“嵌入式原理与技术”进行综合应用设计、集成创新和分析解决实际问题的能力（通常是给出一段应用场景描述，在读懂描述的基础上，根据设计要求进行相关内容的综合应用设计)。
基础部分详见课件或教材中的例题及思考题。

## Slide 23
综合应用设计题举例1：试按要求设计一个基于ARM9的银行叫号调度系统(叙述总字数不超过800字，必要时可借助图、表) 。
情景如下：
1.银行大厅有一台叫号机，客户操作触摸屏可打印出顺序号；客户按照顺序号依次到银行窗口办理业务；
2.叫号机支持两类业务：现金业务和非现金业务。办理现金业务的窗口有3个，称为现金窗口，办理非现金业务的窗口有2个，称为综合窗口；现金业务的窗口只能办理现金业务，而综合窗口可以办理现金业务和非现金业务；
3.非现金业务优先级高，综合窗口只有在没有非现金业务情况下，才能办理现金业务；
4.银行工作人员在办理完一个客户业务之后，按一个呼叫按钮，由系统安排其下一个办理业务的顺序号；顺序号在窗口前的LED屏上显示，LED屏是一个独立的单片机控制的屏幕。
要求如下：
1.制定出业务调度控制规则；
2.进行系统总体设计，画出系统构成框架图；
3.进行银行业务前端排队子系统的程序流程设计；
4.设计前端排队子系统与LED屏显示子系统的通信方式和简单通信协议。

## Slide 24
例2. 试采用S3C2410、脉搏传感器、NAND Flash和蓝牙(Bluetooth) 串行无线通信模块等器件设计一种能对医院病房中的病人进行脉搏采集存储及脉搏波无线通信的嵌入式可穿戴服务终端，并将服务终端存储的脉搏数据按条件传输至控制处理中心进行处理的多通道脉搏智能监测系统。
多通道脉搏智能监测系统具体功能如下：
(1)启动脉搏采集后开始计时，服务终端能连续24小时不间断地采集脉搏并将采集的脉搏数据存储到NAND Flash中；
(2)当病人按下”传送脉搏”按键时传输最近2分钟采集的脉搏或24小时采集时间到达时自动传输一天采集的脉搏，存储在NAND Flash中的脉搏数据通过服务终端的蓝牙无线模块传输至控制处理中心；

## Slide 25
(3) 控制处理中心主要由一台带蓝牙模块的PC机组成，它能接收并同时显示病房中的最多8个终端(即最多8个病人)脉搏波波形，且能对接收到的异常脉搏进行判断并自动报警(提示：脉搏传感器能直接与S3C2410的片内A/D接口、它戴在病人手腕上实现脉搏生理参数的采集，如何对异常脉搏进行报警可根据模式识别方法和频谱分析法进行智能化设计；蓝牙串行无线通信模块提供了VLTTL电平的TXD和RXD标准接口，可与S3C2410的UART直接进行接口，借助蓝牙和串行通信软件即可构建出一种近距离无线局域通信网络系统)。

## Slide 26
设计要求：
(1)根据题意，简述本系统总体设计技术方案(叙述总字数不超过400字，必要时可借助图、表)；(10分)
(2)根据你的设想，简述对病房中的8个病人进行脉搏生理参数采集存储并按条件将终端中存储的脉搏波传输至控制处理中心、控制处理中心对异常脉搏进行判断并自动报警的工作过程(叙述总字数不超过400字，必要时可借助图、表)。(10分)

## Slide 27
例3：
在某种应用中有两台S32410开发板，需要用其中一台S3C2410开发板的UART0串口和另外一台S3C2410开发板的UART2串口实现全双工点对点串行通信。假设串行通信采用脉冲请求的中断方式、使用收/发FIFO，试给出你的设计方案及串行通信程序设计关键步骤(提示：①UART0串口数据线引脚：GPH3=RXD0, GPH2=TXD0；UART2串口数据线引脚：GPH7=RXD2, GPH6=TXD2。②串行数据帧格式、PCLK/UCLK、通信波特率等参数自行假设)。

## Slide 28: 例4：
设计一个基于80C51单片机的数字密码锁。
基本描述：数字键盘包括0-9数字、“*”、“#”、“确认”、“删除”、“密码设定”等15个按键；初始密码可事先写好，密码长度设定为6位，按“密码设定”键可输入新的密码，要求输入两遍进行确认；开锁功能可用开关信号模拟；密码连续错误5次应设定延迟1小时才能接收新的密码输入；显示模块可用LCD1602字符型液晶显示集成模块，通过8位双向数据引脚即可对其进行控制命令和显示数据的输出。
设计要求：（1）给出详细设计原理图，并结合原理图进行设计思路说明，LCD模块只需画出8位数据接口即可。注意表达逻辑清晰，叙述简单扼要；（2）给出软件控制流程图。

## Slide 29: 例5：
采用S3C2410、电磁感应线圈和电磁传感器模块、USB摄像头设计一种车辆过车拍的嵌入式装置。
使用场景：道路地下埋有电磁感应线圈以构成电磁感应区，电磁感应线圈连接至电磁感应传感器模块；若有车辆经过此地的电磁感应区则电磁感应模块输出LVTTL高电平，否则输出LVTTL低电平；是否有车辆通过电磁感应区采用中断方式捕获、电平触发；检测有车辆通过则启动摄像头进行抓拍并保存图片在本地，同时通过无线网络回传至后台信息中心；GPIO端口可自行定义。
1、给出该装置的硬件接口原理图并简要叙述你的设计思路；
2、根据你设计的硬件接口原理图，编制满足题意要求的程序模块和流程。

## Slide 30
答疑时间及地点
答疑时间：考前
答疑地点：计算机学院D209

## Slide 31
Q ？