## Slide 1: 嵌入式接口技术-人机界面（HMI）

## Slide 2
输入（按键、电位器、编码器、摇杆）
输出（声音、显示）

## Slide 3: 人机界面（HMI）
按键
去抖动
延时时间：10-20ms

## Slide 4: 人机界面（HMI）
独立式键盘

## Slide 5: 人机界面（HMI）
矩阵式键盘（输出OC）

## Slide 6
AD键盘

## Slide 7
常用按键种类
1、机械开关
2、导电橡胶
3、锅仔片
4、PVC按键（锅仔片、三层PVC）
5、触摸按键
6、触摸屏（电阻式、电容式、红外、声表面波）

## Slide 8
电容式触摸按键
放大倍数，测量充放电时间
基准与校正
阀值
临近延时

## Slide 9
摇杆
1、摇杆电位器，AD接口
2、摇杆开关

## Slide 10: 七段/米字/点阵数码管/灯带
按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管
静态显示驱动
动态显示驱动
LED寿命、散热

## Slide 11: 人机界面（HMI）
数码管显示
消隐

## Slide 12: 人机界面（HMI）
数码管静态显示

## Slide 13: 人机界面（HMI）
数码管动态显示

## Slide 14: LED驱动
LED调光原理有三种：
1.脉宽控制恒压调光（Pulse Width Modulation，简称PWM） 将电源方波数位化，并控制方波的占空比，从而达到控制电流的目的。
2.恒流电源调光： 用模拟线性技术可以轻易调整电流的大小
3. 分组调控 将多颗LED分组，用简单的分组器调控。

## Slide 15: 多色LED控制
RG LED
RGB LED
RGBW LED
呼吸灯控制（18-20HZ渐变）

## Slide 16: LED的伽马（Gamma）校正与色度校正

## Slide 17: 蜂鸣器buzzer
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器，采用直流电压供电，广泛应用电子产品中作发声器件。
蜂鸣器的分类：
1、按其驱动方式的原理分为：有源蜂鸣器（也叫自激式蜂鸣器）和无源蜂鸣器（也叫他激式蜂鸣器）；
2、按构造方式的不同，可分为：电磁式蜂鸣器和压电式蜂鸣器
压电式结构简单耐用但音调单一音色差、电压高、电流小。而电磁式由于音色好、电压低、电流大，所以多用于语音、音乐等设备。
3、按封装的不同，可分为：插件蜂鸣器和贴片式蜂鸣器；
4、按电流的不同，可分为：直流蜂鸣器和交流蜂鸣器

## Slide 18: 蜂鸣器驱动电路
蜂鸣器驱动电路一般都包含以下几个部分：一个三极管、一个蜂鸣器、一个续流二极管和一个电源滤波电容。
1．蜂鸣器
其主要参数是外形尺寸、发声方向、工作电压、工作频率、工作电流、驱动方式（直流/方波）等。
2．续流二极管
蜂鸣器本质上是一个感性元件，其电流不能瞬变，因此必须有一个续流二极管提供续流。否则，在蜂鸣器两端会产生几十伏的尖峰电压，可能损坏驱动三极管。
3．滤波电容
滤波电容的作用是滤波，滤除蜂鸣器电流对其它部分的影响，也可改善电源的交流阻抗，如果可能，最好是再并联一个220uF的电解电容。
4．三极管，三极管起开关作用。

## Slide 19: 编码器
编码器（encoder）是将信号（如比特流）或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。
编码器把角位移或直线位移转换成电信号，前者称为码盘，后者称为码尺。
按照读出方式可以分为接触式和非接触式（光电式、电磁式）
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。
增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号，再把这个电信号转变成计数脉冲，用脉冲的个数表示位移的大小。
绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码，因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关，而与测量的中间过程无关。

## Slide 20: 蜂鸣器的选用
工作电压:电磁式蜂鸣器, 从1.5到24V, 压电式的从3V到220V都是可行的,但一般压电的还是建议有9V以上的电压,以获得较大的声音。
消耗电流: 电磁式的从几十到上百毫安培都有,压电式的就省电的多,几毫安培就可以正常的动作, 且在蜂鸣器启动时,瞬间需消耗约三倍的电流。
驱动方式: 二种蜂鸣器都有自激式的,只要接上直流电(DC)即可发声,因为已内建了驱动线路在蜂鸣器中了,因为动作原理的不同,电磁式蜂鸣器要用1/2方波来驱动,压电的用方波,才能有较好的声音输出。
尺寸:蜂鸣器的尺寸会影响到音量的大小,频率的高低,电磁式的最小从7mm到最大的25mm,压电式的从12mm到50mm或更大都有。
连接方式: 一般常见的有插针(DIP), 焊线(Wire), 贴片(SMD), 压电式大的还有锁螺丝的方式。
音压: 蜂鸣器常以10cm的距离做为测试的标准,距离增加一倍,大概会衰减6dB, 反之距离缩短一倍则会增加6dB,电磁式蜂鸣器大约能达到85dB / 10cm的水准,压电式的就可以做的很大声,常见的警报器,大都是以压电蜂鸣器制成。

## Slide 21
其他发声方式
1、DAC+功放+喇叭
2、I2S+解码器+功放

## Slide 22: 编码器图片

## Slide 23: 增量式编码器

## Slide 24: 增量式编码器

## Slide 25: 如何判断方向及计数

## Slide 26: 绝对式编码器

## Slide 27: 绝对式编码器

## Slide 28: 编码器接口举例

## Slide 29: 其他通信显示（I2C/SPI/UART）
OLED
LCD
TFT
串口屏(组态、参数)
人机界面HMI