## Slide 1: 软件可靠性实验

## Slide 2: 影响可靠性的因素
环境（温湿度、时间、气压、光、震动与跌落、粉尘、雷击、静电等）
电磁干扰（电磁波、电源波动、强磁场）
部件寿命及故障
误操作

## Slide 3: 软件可靠性设计
抗干扰设计
容错设计

## Slide 4: 抗干扰设计
1、输入输出信号的软件抗干扰措施
2、数字滤波
3、CPU抗干扰技术
4、部件寿命管理
5、系统恢复

## Slide 5: 干扰的作用机制及后果
干扰途径：线路、接地、电源、电磁场
干扰部位：输入、输出、内核
现象：出错、死机失控

## Slide 6: 抗干扰设计---输入输出的抗干扰
数字输入：重复配置及输入滤波
数字输出：重复配置及输出刷新

## Slide 7: 抗干扰设计---数字滤波
程序判断滤波（判变化范围）
中值滤波
算术平均滤波（存平滑性与灵敏度矛盾）
去极值平均滤波（存平滑性与灵敏度矛盾）
加权平均滤波（多次不同加权）
滑动平均滤波
低通滤波（本次加权+过往结果加权、适合大惯性系统）

## Slide 8: 抗干扰设计---CPU抗干扰技术
人工复位
掉电保护
睡眠避干扰
NOP指令冗余
软件陷阱捕获程序（未用空间及中断向量区、表格及程序间隔）
看门狗及运行监视程序

## Slide 9: 抗干扰设计---系统恢复
冷热启动区分与初始化
系统透明重入与数据单元备份

## Slide 10: 容错设计
硬件故障自诊断技术
人机界面的容错设计
一般软件的容错设计

## Slide 11: 容错设计---硬件故障自诊断技术
俗称“自检”，及时发现问题，避免带病运行，分为上电自检、定时自检、键控自检、空闲自检等。

## Slide 12: 容错设计---硬件故障自诊断技术
CPU诊断项目：
指令系统
片内RAM
定时器
中断系统
A/D通道的诊断与校正
D/A通道的诊断
数字I/O通道诊断（显示及指示、打印、音响、键盘、通信）

## Slide 13: 容错设计---人机界面的容错设计
输入提示
参数输入的容错设计(超时、确认、范围、默认、连击、复合、再确认、完备性、权限）
命令输入的容错设计(超时退出、确认、完备性、软硬件环境、权限）
输入界面的安全性设计（锁键、暗键、封签、复合键、长按键、序列按键、口令、口令更换及比较确认、口令安全存储、超时退出）
输出的容错设计（分组、易理解、超时退出）

## Slide 14: 容错设计---一般软件的容错设计
堆栈溢出预防（减少程序嵌套、防中断溢出、减少栈传递参数、减少临时变量、少用资源需求不清晰的库）
中断中的资源冲突与预防（敏感资源互斥）
状态转移的条件审查（特别是控制系统）
重要模块入口检查及序列检查
软件算法容错设计（出错信息设计、减少累计误差、复杂运算查表、软件标志及校验）
安全存储（校验、备份（物理距离要大）、加密）

## Slide 15: 提交可靠性实验报告
总结提高可靠性的方法，以小组为单位交实验报告
最后期限：下周二