## Slide 1: 抵御实现攻击的软件方法实验

## Slide 2: 密码攻击
密码攻击可分为数学攻击、实体攻击、实现攻击等。
实现攻击是一种相对廉价与相当有效的攻击方式。
实现攻击有较小的密钥搜索空间及较高分析效率。

## Slide 3: 密码攻击-实现攻击
无需打开硬件封装，是相对廉价和有效的攻击方式。
与数学分析方法相比，具有较小的密钥搜索空间和较高的分析效率。
实现攻击可分为主动式攻击（失效分析攻击）和被动式攻击（侧信道攻击）

## Slide 4: 实现攻击-主动式攻击
又叫失效分析攻击、干扰式攻击，是侵入式攻击
通过引入故意错误如电源或时钟突变来影响CPU的执行过程，从而分析出密钥。
攻击者通过将芯片放于异常物理环境中有意使得芯片执行出现故障或错误。
目前已知的干扰方式有时钟短暂扰动，电源短暂扰动，电磁场短暂扰动等；还有光、温度、射线等扰动；
时钟信号扰动是目前最容易和有效的干扰方式 。

## Slide 5: 抗干扰攻击的对策
前序代码检查
使用内部时钟源
使用内部复位、低电压复位、WDT
冗余循环次数判断
写入数据后校验；
使用软硬件复合RNG;
SLEEP躲避干扰和攻击；
多次计算；
提高软件可靠性的方法可抵御主动攻击

## Slide 6: 实现攻击-被动式攻击
也叫侧信道攻击 SCA，指通过分析硬件泄漏的物理量分析密钥；是针对密码系统实现上的物理攻击方式；
电磁攻击、能量攻击、时间攻击是非常有效的方法。

## Slide 7: 实现攻击-被动式攻击
被动攻击的必要条件：
一、有足够多的采样样本；
二、各密钥相关状态的准确采样值。

## Slide 8: 被动攻击的防御立足点
防御立足点就是破坏被动攻击的必要条件：
一、消除密码算法实现中信息的泄漏；
二、增加攻击的难度：
（1）增加噪声；（2）减小有效信息量。

## Slide 9: 实现攻击的软件防御方法
数据冗余
控制冗余
执行冗余

## Slide 10: 数据冗余
重要数据使用多备份密文存储数据单元，有效地防止对关键数据的修改；
解密使用，用完销毁；
程序代码增加校验码, 通过自检保证代码的完整性。

## Slide 11: 控制冗余
设置多重状态位, 在程序的执行时检查状态位, 如果状态位发生了改变, 程序马上退出执行。
状态转移的条件审查
重要模块入口/出口检查
执行序列检查
注意控制流程

## Slide 12: 执行冗余
逻辑上、时间上没有先后关系的代码随机顺序执行；
同一功能构造多个等价实现，随机选择执行；
随机延时和随机功耗插入，未用硬件资源的随机介入；
数据单元的等价实现，随机访问；
选择泄漏信息比较少的操作，比如寄存器、cache、DMA，利用嵌入式汇编；
使用固定运行路径的代码；